Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP

- Формат сжатия H.265/H.264

- 8 видеовходов, 1 аудиовход

- 5M-N* AHD/TVI/CVI/XVI @ 120к/с

- 4M-N*/1080P AHD/TVI/CVI/XVI @ 144к/с

- AHD/TVI/CVI/XVI 720P/ CVBS 960Н @ 200к/с

- Двойной поток данных

- Поддержка iCloud (P2P)

Технические характеристики

| Модель | AHDR-2008HL_H.265 |
| --- | --- |
| Количество видеовходов | 8 BNC |
| Количество аудиовходов/выходов | 1/1 RCA |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Формат сжатия | H.265/ H.264 |
| Режим работы | DVR/HVR/NVR |
| Скорость записи | 5M-N AHD/TVI/CVI/XVI @120к/c (15к/с на канал) 4M-N, 1080P(1920x1080) AHD/TVI/CVI/XVI @144к/c (18к/с на канал) /720P(1280x720)/CVBS 960Н(960x576)@200к/с (25к/с на канал) |
| Скорость воспроизведения | 5M-NAHD/TVI/CVI/XVI @60к/c 4M-N, 1080P(1920x1080)AHD/TVI/CVI/XVI @72к/c / 720P(1280x720) / CVBS 960Н(960x576)@200к/с |
| Видеовыходы | HDMI (1920х1080), VGA (макс.1920х1080) BNC глав |
| Пентаплекс | Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление) |
| Аналоговый режим + гибридный | 8 камер 5M-N AHD/TVI/CVI/XVI 1080P/720P/ CVBS 960H / 8 камер AHD/TVI/CVI/XVI 1080P/720P/ CVBS 960H (4 камеры могут быть заменены на IP макс.1080P, т.е. 7 аналог. +1 IP/ 6а.+2IP/5а.+3IP/ 4а.+4IP) |
| Гибридный режим работы (HVR) | 8 камер 1080P AHD/TVI/CVI/XVI/ CVBS 960H (144 к/с) + 8 IP-камер 1080P (200 к/с) / 4 камеры 1080P AHD/TVI/CVI/XVI/ CVBS 960H (100 к/с) + 4 IP-камеры 1080P (100 к/с) |
| Сетевой режим (NVR) | 4*5МП(100 к/с) / 4*3МП(100 к/с) / 8*1080P(200 к/с) + 8*960P(200к/с) |
| Запись | Постоянная/ По тревоге/ Принудительная/ По движению |
| Поиск | По времени/ По тревоге/ По движению |
| USB 2.0 | 2 |
| PTZ управление RS-485 | Нет |
| Тревожные входы/выходы | нет/нет |
| Двухсторонняя аудиосвязь | Есть |
| Детектор движения | 192 (16*12) зоны, настройка чувствительности |
| Сеть | RJ-45 (10M/100М) |
| ПО CMS | В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер |
| Передача видео по RTSP | Да |
| WEB интерфейс | Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| Мобильный мониторинг | iOS, Android |
| Облачная технология iCloud(P2P) | www.xmeye.net |
| Архивация | USB/WEB/CMS |
| Количество жестких дисков | 1 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 1 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 8Tб (не в комплекте) |
| Управление | Мышь USB, по сети |
| Поддержка 3G модема/ Wi-Fi | Есть/Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит) |
| Уведомления по e-mail | Есть |
| Питание | 12 V DC/2А (адаптер в комплекте) |
| Рабочие условия | 0°С ~ +55°С, влажность 10% ~ 90% |
| Размер/Масса | 260х230х42mm/ 1020 гр. |

*4M-N  - подключение камер 4МП AHD с возможностью записи и отображения с разрешением 1280*1440

*5M-N  - подключение камер 5МП AHD с возможностью записи и отображения с разрешением 1280*1920