Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP

- Формат сжатия H.265/ H.264

- 8 видеовходов, 4 аудиовхода

- 8 AHD/TVI/CVI/XVI 1080N*(960x1080)/720P/ CVBS 960Н  120к/с

- 4*4M-N**,4*1080P AHD/TVI/CVI/XVI  @ 72к/с

- Двойной поток данных

- Поддержка iCloud

Технические характеристики

| Модель | AHDR-2008N_H265 |
| --- | --- |
| Количество видеовходов | 8 BNC |
| Количество аудиовходов/выходов | 4/1 RCA |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Формат сжатия | H.265/ H.264 |
| Режим работы | DVR/HVR/NVR |
| Скорость записи | AHD/TVI/CVI/XVI 1080N (960x1080) / 720P(1280x720)/ CVBS 960Н(960x576) @ 120 к/с(15к/с на канал) 4*4M-N/1080P(1920x1080) AHD/TVI/CVI/XVI @72к/c (18к/с на канал) |
| Скорость воспроизведения | AHD/TVI/CVI 1080N(960x1080) / 720P(1280x720)/ CVBS 960Н(960x576) @ 120 к/с |
| Видеовыходы | HDMI (1920х1080), VGA (макс.1920х1080) BNC глав |
| Пентаплекс | Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление) |
| USB 2.0 | 2 |
| PTZ управление RS-485 | Нет |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Аналоговый режим + гибридный | 8 камер AHD/TVI/CVI/XVI 1080N/720P/ CVBS 960Н(4камеры могут быть заменены на IP макс.960P, т.е. 7 аналог. +1 IP/ 6а.+2IP/5а.+3IP и т.д.) 4 камеры 4M-N AHD/TVI/CVI/XVI 1080P/720P/ CVBS 960H / 4 камеры AHD/TVI/CVI/XVI 1080P/720P/ CVBS 960H (камеры могут быть заменены на IP макс.1080P, т.е. 3 аналог. +1 IP/ 2а.+2IP/1а.+3IP/ 4IP) |
| Сетевой режим (NVR) | 16*1080Р (400 к/с) 8*5МП(100к/с) |
| Запись | Постоянная/ По тревоге/ Принудительная/ По движению |
| Поиск | По времени/ По тревоге/ По движению |
| Двухсторонняя аудиосвязь | Есть |
| Детектор движения | 192 (16*12) зоны, настройка чувствительности |
| Сеть | RJ-45 (10M/100М) |
| ПО CMS | В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер |
| WEB интерфейс | Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| Мобильный мониторинг | iOS, Android |
| Облачная технология Cloud | www.xmeye.net |
| Архивация | USB/WEB/CMS |
| Количество жестких дисков | 1 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 1 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 8Tб (не в комплекте) |
| Управление | Мышь USB, по сети |
| Поддержка 3G модема/ Wi-Fi | Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит) |
| Уведомления по e-mail | Есть |
| Питание | 12 V DC/2А (адаптер в комплекте) |
| Рабочие условия | 0°С ~ +55°С, влажность 10% ~ 90% |
| Размер/Масса | 260х230х42mm/ 958 гр. |

*1080N  - подключение камер 1080P с возможностью записи и отображения с разрешением 960*1080

**4M-N  - подключение камер 4МП AHD с возможностью записи и отображения с разрешением 1280*1440