Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP

- Формат сжатия H.265/H.264

- 4 видеовхода, 4 аудиовхода

- AHD 8МП@32к/с, AHD/TVI/CVI/XVI 5МП@56к/с, 4МП@76к/с, 3МП@88к/с, 1080P/720P/ CVBS 960Н @ 100к/с

- Двойной поток данных

- Поддержка iCloud (P2P)

Технические характеристики

| Модель | AHDR-3004_H.265 |
| --- | --- |
| Количество видеовходов | 4 BNC |
| Количество аудиовходов/выходов | 4/1 RCA |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Формат сжатия | H.265/H.264 |
| Режим работы | DVR/HVR/NVR |
| Скорость записи | AHD 8МП@32к/с(8 к/с на канал), AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS 5МП @ 56к/с(14к/с на канал), 4МП @ 76к/с(19к/с на канал), AHD 3МП @ 88к/с(22к/с на канал), 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)/ CVBS960Н(960x576)@ 100 к/с(25к/с на канал) |
| Скорость воспроизведения | AHD 8МП@32к/с , AHD/TVI/CVI/XVI 5МП @ 56к/с, 4МП @ 76к/с, 3МП@88к/с, 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)/ CVBS 960Н(960x576) @ 100 к/с |
| Видеовыходы | HDMI (4K 3840х2160), VGA (макс.1920х1080) |
| Пентаплекс | Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление) |
| Аналоговый режим + гибридный | 4 камеры 8МП AHD(камеры могут быть заменены на IP макс.8МП, т.е. 3 аналог. +1 IP/ 2а.+2IP/1а.+3IP)/ 4 камеры 5МП AHD/TVI/CVI/XVI 1080P, 720P, CVBS 960H (камеры могут быть заменены на IP макс.5МП, т.е. 3 аналог. +1 IP/ 2а.+2IP/1а.+3IP) |
| Гибридный режим работы (HVR) | 2 камеры AHD 8МП(16к/с) + 2 IP-камеры до 8МП(50к/с) / 4 камеры 5МП AHD/TVI/CVI/XVI/ CVBS 960H(56к/с) + 4 IP-камеры до 5МП (100 к/с) |
| Сетевой режим (NVR) | 4*8МП(100 к/с) / 4*5МП(100 к/с) / 4*3МП(100 к/с) 8*1080P(200 к/с) + 8*960P(200к/с) |
| Запись | Постоянная / По тревоге/Принудительная/ По движению |
| Поиск | По времени/По тревоге/По движению |
| USB 2.0 | 2 |
| PTZ управление | RS-485 |
| Двухсторонняя аудиосвязь | Есть |
| Детектор движения | 192 (16*12) зоны, настройка чувствительности |
| Сеть | RJ-45 (10M/100М) |
| Тревожный вход/выход | нет/нет |
| ПО CMS | В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер |
| WEB интерфейс | Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| Передача видео по RTSP | Да |
| Мобильный мониторинг | iOS, Android |
| Облачная технология iCloud(P2P) | www.xmeye.net, www.dvrcenter.net |
| Архивация | USB/WEB/CMS |
| Количество жестких дисков | 1 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 1 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 8Tб (не в комплекте) |
| Управление | Мышь USB, по сети |
| Поддержка 3G модема/ Wi-Fi | Есть. / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит) |
| Уведомления по e-mail | Есть |
| Питание | 12 V DC/2А (адаптер в комплекте) |
| Рабочие условия | 0°С ~ +55°С, влажность 10% ~ 90% |
| Размер/Масса | 260х230х42mm/880 гр. |